###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# Τίτλος  Διαγωνισμού:

Αναβάθμιση εξοπλισμού λειτουργίας ΧΥΤΑ Μέσης Κέρκυρας.

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – Τεχνικές Προδιαγραφές

ΑΡΘΡΟ 1:  Γενικά στοιχεία

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων, πλύσης κάδων και καθαριότητας δημοσίων χώρων.  Πρόκειται για την προμήθεια ενός περιστρεφόμενου ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, ενός ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών  , ενός ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους για την υποστήριξη του ΧΥΤΑ σε ενδεχόμενη διακοπή της Δ.Ε.Η. , ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου κατάλληλο για μεταφορά γαιών στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Για τον έλεγχο της ποιότητος των υπό προμήθεια ειδών  πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων.

Για τους κατασκευαστές επί ποινή αποκλεισμού  και εφόσον υπάρχει για τον προμηθευτή, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000.

ΑΡΘΡΟ 2 :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Θα αναφερθούν τα κεντρικά  συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών μετά τον χρόνο εγγύησης καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Απαιτείται χρόνος κάλυψης σε ανταλλακτικά τουλάχιστον δέκα (10) έτη, με μέγιστο χρόνο παράδοσης δέκα (10) ημέρες.  Επίσης, οργάνωση κινητής μονάδας επιτόπου τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών ή αντίστοιχη εκπαίδευση προσωπικού του ΣΥΔΙΣΑ  ( θα ορίζεται με Υ.Δ. κατά την προσφορά).

ΑΡΘΡΟ 3 :  Απαιτήσεις  τεχνικής προσφοράς

Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη.

Επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:

3.1	Πωλήσεις ομοίων κατασκευών :

-	Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν Υ.Δ. με κατάλογο πωλήσεων παρόμοιου  εξοπλισμού  που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής ή οι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς τους κατά την τελευταία πενταετία με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή.  Ελάχιστη απαίτηση για πώληση παρόμοιου εξοπλισμού θεωρείται μία επιτυχής παράδοση τουλάχιστον .

3.2	Τεχνικές πληροφορίες για τα υπό προμήθεια είδη :

Θα δοθούν αναλυτικά τα τεχνικά, γεωμετρικά κλπ χαρακτηριστικά των προσφερόμενων, προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές της μελέτης.

3.3	Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης :

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.

3.4	Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού , θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερη των  τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής από το Δήμο.

3.5	Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος :

Διάστημα κατά το οποίο ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται να προμηθεύει ανταλλακτικά καθώς και προθεσμία παράδοσής τους από την ημερομηνία ζήτησής τους. Τίθεται ελάχιστος χρόνος προμήθειας ανταλλακτικών η δεκαετία (10) και προθεσμία παράδοσης στην Κέρκυρα όχι μεγαλύτερη των δέκα (10 ) ημερών.

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή / ή του κατασκευαστή για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.

3.6	Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού :

Οι συμμετέχοντες και οι εμπλεκόμενοι στο διαγωνισμό (τυχόν αντιπρόσωποι του κατασκευαστή κλπ), με υπεύθυνη δήλωση τους θα αναλαμβάνουν δωρεάν την οργάνωση κινητής μονάδας επιτόπου τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών ( κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας) και  εκπαίδευση προσωπικού του ΣΥΔΙΣΑ   ( θα ορίζεται με Υ.Δ. κατά την προσφορά) .

3.7	Πιστοποιητικά ποιότητας  :

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας,  τεχνικές εγκρίσεις, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων κλπ,  βάσει του άρθρου 2  της παρούσας.  Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας,  τεχνικές εγκρίσεις, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων κλπ,   Επίσης, Δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 57/2010, 2006/42/ΕΚ όπως ισχύουν) και το πρότυπο ΕΝ – 1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE. Θα προσκομιστεί Αντίγραφο πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου CE σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/CE ( παράρτημα ΙΧ ) πρότυπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος από  διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό .

ΑΡΘΡΟ 4  :  Τεχνικές Προδιαγραφές

###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια : |  |
| --- | --- |
| Ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου κατάλληλο για μεταφορά γαιών σε ΧΥΤΑ . Ενός (1) καινούργιου αυτοκινούμενου περιστρεφόμενου ερπυστριοφόρου εσκαφέα , κατάλληλος για ΧΥΤΑ . Ενός (1) καινούργιου ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών με κατάλληλο εξοπλισμό για λειτουργία σε ΧΥΤΑ Ενός (1) καινούργιου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κατάλληλου για την υποστήριξη ΧΥΤΑ σε ενδεχόμενη διακοπή της ΔΕΗ . |

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η εκτέλεση  της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) Της 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών , περί ενιαίου κανονισμού

προμηθειών Ο.Τ.Α.

β) Το Π.Δ. 60/207

ΑΝΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΦΟΡΤΗΓΟ

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το αυτοκίνητο πλαίσιο και η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια και θα ανταποκρίνονται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Ο σκοπός για τον οποίον προορίζονται είναι η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων απορριμμάτων κ.λ.π.

2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου θα είναι καινούργιο. Θα είναι  δύο αξόνων, ικανότητας μικτού φορτίου 19 ton τουλάχιστον.

Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου. Σαν ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο (Perm. Gross Weight) αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό τριών ατόμων (οδηγός και τρείς εργάτες), το βάρος του καυσίμου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κιβωτάμαξα με τον μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος

Το ανωτέρω ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της κιβωτάμαξας με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης.

Το ύψος του πλαισίου (άνω μέρος των διαμήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήματος.

Το όχημα θα φέρει ενισχυμένη κοτσαδούρα, αυτομάτου εμπλοκής, στο πίσω μέρος. Το μεταξόνιο θα είναι το πολύ 4.500 mm.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού.

Διαστάσεις αυτοκινήτου:

- Μεταξόνιο, μετατρόχιο

- Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

- Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος

- Υλικά κατασκευής σκελετού

- Ελάχιστη ακτίνα στροφής. Πρέπει να συνοδεύεται με διάγραμμα και διαστάσεις και να εμφαίνεται το όχημα στη στενότερη δυνατή καμπύλη

- Βάρη πλαισίου και αμαξώματος

- Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)

- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.

- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

- Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι, ισχύος τουλάχιστον 280 HP μετρούμενος σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΕ και αναπτυσσόμενης ροπής περίπου 100 kp.m, και θα είναι σύμφωνος με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε για τις εκπομπές καυσαερίων  EURO 5, το δε επίπεδο θορύβου σύμφωνο με την οδηγία 92/97 EC. Η απαίτηση αυτή συνολικά είναι ουσιώδης και απαράβατη.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:

- Τύπος και κατασκευαστής

- Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

- Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

- Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών.

- Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).

-Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπιέσεως.

- Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως.

- Περιγραφή μηχανόφρενου (κλαπέτου)

- Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας

Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό. Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60, και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος.

Σύστημα πέδησης

Θα είναι δύο κυκλωμάτων, σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (οδηγία 91/422 EC) με σύστημα ABS. Το χειρόφρενο θα είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο. Ομοίως θα υπάρχουν διατάξεις ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση μη λειτουργίας των φρένων καθώς και βοηθητική πέδη (κλαπέτο).

Η κυρίως πέδηση θα γίνεται με δισκόφρενα εμπρός και πίσω.

Να περιγραφεί το σύστημα πέδησης πλήρως.

Σύστημα διεύθυνσης

Θα είναι υδραυλικό. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήματος. Θα είναι σύμφωνο με την οδηγία 92/62 EC. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυμητό να είναι η ελάχιστη δυνατή.

Άξονες - αναρτήσεις

Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων  και ελαστικών (σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος πίσω άξονας  πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης και να διαθέτει σύστημα υπομείωσης στροφών στους τροχούς.

Ο κινητήριος άξονας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει την διαφορά στροφών στους τροχούς λόγω μειωμένης πρόσφυσης..

To όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ημιτρακτερωτά. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών.

Καμπίνα οδήγησης

Το πηδάλιο πρέπει να είναι στο αριστερό μέρος του αυτοκινήτου και να έχει οπωσδήποτε υδραυλική υποβοήθηση. Η καμπίνα θα είναι ανακλινόμενου τύπου, θα φέρει κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, air condition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

3.	ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Η κιβωτάμαξα θα είναι εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου. Θα έχει ωφέλιμο φορτίο 10ton.

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά μπαζών.

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 6 χιλιοστών, ενώ το πάχος ελάσματος των λοιπών επιφανειών θα δοθεί κατά την προσφορά.

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, θα είναι ανοιγόμενα, θα φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα καθώς και κατακόρυφες ενισχύσεις διατομής “Π” ανά 50 έως 60 εκατοστά.

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυράς κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον.

Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού.

Όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάμαξα θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος, η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι με λαμαρινόβιδες.

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.

Τεχνικά  στοιχεία προσφορών

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα  παρακάτω στοιχεία , εκτός εάν ζητούνται  ως επιθυμητά :

###### Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες ( prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή στην γλώσσα της αλλοδαπής ( Βάρος υπερκατασκευής αποδόσεις , κλπ ).

- Πλήρη  περιγραφή  των επί μέρους λειτουργιών στην Ελληνική .

- Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευσης των χειριστών .

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία ( 3 ) έτη .

- Ο χρόνος παράδοσης , συντήρησης κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν . Ο χρόνος παράδοσης θα είναι μικρότερος από 3 μήνες .

- Δήλωση του οίκου κατασκευής για την προμήθεια ανταλλακτικών , τουλάχιστον για δέκα χρόνια και σε διάστημα δέκα ( 10 ) ημερών από την ζήτησή τους ( Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου και όχι FAX ή TELEX ) .

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο προς προμήθεια εκσκαφέας θα είναι περιστρεφόμενος ερπυστριοφόρος,  ισχύος τουλάχιστον 125KW κατά ISO 9249 με κάδο κατάλληλο για φόρτωση – μετακίνηση απορριμμάτων περίπου 1,00  m³ και πλάτους περίπου 1.200 mm, απολύτως καινούριος. Το όχηµα θα συµφωνεί απόλυτα µε τα προβλεπόµενα από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους κανονισµούς της Ευρωπαικής Ενωσης πιστοποιητικό CE και επί ποινή αποκλεισμού θα φέρει πιστοποιητικό CE για προστασία και ασφάλεια εργαζομένων (Κοιν. Οδηγία 89/392 και 91/368).

Το σύστημα ελέγχου του μηχανήματος θα είναι εφοδιασμένο με ακουστικό και ειδικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βλαβών ή ανάγκης συντήρησης για όλα τα βασικά συστήματα λειτουργίας.

Ο πίνακας οργάνων θα περιλαμβάνει: μετρητή θερμοκρασίας, μετρητή στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών εργασίας, προειδοποιητικές λυχνίες πτώσεως πιέσεως, θερμοκρασίας κ.λ.π..

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ / ΚΑΔΟΣ

Ο κάδος του μηχανήματος θα είναι ειδικής χρήσης κατάλληλος για χρήση σε ΧΥΤΑ. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης επαναφοράς του κάδου στη γωνία εκσκαφής καθώς και με σύστημα καθορισμού του ύψους εκφορτώσεως.

Το μηχάνημα θα φέρει μπούμα μήκους 5,7 μέτρων περίπου και μεσαίο μήκους βραχίονα μήκους 2,5 μέτρων περίπου. Επίσης θα διαθέτει σύστημα προστασίας – ασφαλείας κατά της πτώσης της μπούμας σε περίπτωση απώλειας της πίεσης του υδραυλικού (επί ποινή αποκλεισμού).

3- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με 4κύλινδρο ή 6κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, αμέσου ψεκασμού, υδρόψυκτο, με σύστημα υπερσυμπιέσεως (τούρμπο), μεγάλου κυλίνδρισμού (κατά προτίμηση μεγαλύτερου των 4 λίτρων), υδρόψυκτο με ανώτατη ταχύτητα τουλάχιστον 5,0  Κm/h (αντιρρυπαντικής τεχνολογίας)

Θα φέρει ηλεκτρικό σύστημα 24V 2*12V 100 Αh, με εναλλακτήρα τουλάχιστον 50Α.

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ τουλάχιστον 300lt

Ισχύς τουλάχιστον 125 KW στις 2.000 - 2.200 στροφές κατά ISO 9249.

Μέγιστη ροπή  περίπου 600 Nm.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω δύο υδραυλικών κινητήρων.

Για λόγους ασφαλείας το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα έκτακτης ανάγκης (emergency steering) για οδήγηση του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Πολύδισκοι με υδραυλική ανακούφιση.

6.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ηλεκτρική τάση 24 V

Μπαταρίες 2 x 12 V/100 Ah

Ηλεκτρική γεννήτρια

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ

Το μηχάνημα θα φέρει ερπύστριες με τα πλάτος τουλάχιστον 600 χλστ

Το μηχάνημα θα φέρει προφυλακτήρες και ειδικά εξαρτήματα για χρήση σε χώρο ΧΥΤΑ, τα οποία θα περιγραφούν πλήρως στην τεχνική προσφορά.

8.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κύριο (εξαρτημάτων): 2 αξονικές αντλίες με ροή τουλάχιστον 2*200 λ/min. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 350 bar τουλάχιστον

9. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                          .

Οι χρόνοι που απαιτούνται για ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας 8α είναι οι ταχύτεροι δυνατοί και θα δηλώνονται στην προσφορά με ελάχιστο τις 10 στροφές/ λεπτό.

10.ΒΑΡΗ

Το βάρος του μηχανήματος με πλήρη εξάρτηση θα είναι  20 tn τουλάχιστον.

11.ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

Μεταλλικός, τελείως κλειστός, βαρέως τύπου. (Θα είναι επί ποινή αποκλεισμού με ζώνη ασφαλείας). Το όλο συγκρότημα του θαλάμου θα στηρίζεται επί του μηχανήματος με σύστημα ελαστικής ανάρτησης (υδραυλικά αρμορτισέρ), ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί από τη λειτουργία του μηχανήματος και να μην φθάνουν στον χειριστή.

Το κάθισμα του χειριστού θα είναι ρυθμιζόμενο, με αμορτισέρ για την απορρόφηση των κραδασμών

Υαλοπίνακας ασφαλείας, μεγάλων διαστάσεων, για τη μέγιστη δυνατή ορατότητα. Αναπαυτικό κάθισμα με ανάρτηση και ρυθμιζόμενα μπράτσα.

Επί ποινή αποκλεισμού θα φέρει σύστημα κλιματισμού (air-condition), θέρμανσης και αερισμού υψηλής απόδοσης με φίλτρο καθαρισμού του αέρα. Μία (1) πλήρως ανοιγμένη πόρτα στην αριστερή πλευρά με κλειδαριά ασφαλείας (θα στερεώνεται ανοιγμένη) και πλήρως ανοιγμένο (και στερεωμένο) παράθυρο στη δεξιά πλευρά. Σύστημα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Επίσης θα φέρει τα εξής: κόρνα, αλεξήλια μπροστά και πίσω, ραδιοCD, ηλεκτρικό φανό.

Στάθμη θορύβου εσωτερικά της καμπίνας 76db και εξωτερικά 104 db

12.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Δύο εμπρόσθιοι προβολείς εργασίας, περιστρεφόμενος φάρος οροφής, κλπ.. Ο εκσκαφέας θα είναι εξοπλισμένος με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου στα ελληνικά ή αγγλικά  των βασικών λειτουργιών του μηχανήματος και προειδοποίησης βλαβών το οποίο θα ελέγχει και θα προειδοποιεί για:

-     Την πίεση του λαδιού στον κινητήρα.

-     Την θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού.

-  Την θερμοκρασία του λαδιού του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
            -  Την κατάσταση λειτουργίας του φίλτρου αέρα και του υδραυλικού.
            -     Την στάθμη πετρελαίου.

-      Τον ωρομετρητή.

Επιπλέον,  θα υπάρχουν λυχνίες προειδοποίησης γενικών βλαβών και κωδικό βλάβης.  Πέραν των παραπάνω, ο χειριστής θα προειδοποιείται και ακουστικά (βομβητής) σε περίπτωση βλάβης.

13. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο προμηθευτής θα εγγυάται την υποστήριξη του προσφερομένου μηχανήματος σε ανταλλακτικά για μία 10ετία.

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο προσφερόμενος εκσκαφέας θα καλύπτεται από 12μηνη τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας.

15.  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Προµηθευτής θα παραδώσει :

Δύο εγχειρίδία οδηγιών χρήσεως και συντηρήσεως στην ελληνική γλώσσα.

Εγχειρίδιο επισκευών (Workshops manuals) του οχήµατος και των εξαρτηµάτων του.

Δύο καταλόγους αντ/κων (Spare Parts Catalogues).

Ο προµηθευτής θα αναλάβει, χωρίς επιβάρυνση του Αγοραστή, την εκπαίδευση οδηγών και οµάδας τεχνικών στην συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου του. Επίσης την εκπαίδευση – ενηµέρωση οµάδας τεχνικών του αγοραστή σε ειδικά θέµατα (τεχνολογίας κ.λ.π) και σε θέµατα επιµέλειας ανταλλακτικών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα γίνει από κοινού και κατόπιν συµφωνίας χρονοδιάγραµµα του εκπαιδευτικού προγράµµατος καθώς και την κατάσταση µε εγχειρίδια εκπαιδεύσεως.

16.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Ο    προμηθευτής    θα    διαθέτει    πλήρως    εξοπλισμένα    συνεργεία    επισκευής μηχανημάτων.

17.ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από :

1)	Τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης στην Ελληνική.

2)	Εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών σκάφους και κινητήρα (στην Αγγλική)

3)	Πλήρη σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης

- Πυροσβεστήρα, φαρμακείο.

18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Λεπτοµερή τεχνική περιγραφή του εκσκαφέα µε αναφορά στις αντίστοιχες

- παραγράφους της παρούσης προδιαγραφής και ιδιαίτερη επισήµανση τυχόν αποκλίσεων ως προς αυτήν.

- Λεπτοµερές σχέδιο του προσφεροµένου εκσκαφέα µε διαστάσεις σε χιλιοστά

- και φυλλάδιο χαρακτηριστικών στοιχείων.

- Επί ποινή αποκλεισμού πλήρης πίνακας των τεχνικών χαρακτηριστικών.

- Λεπτοµερής κατάλογος των εργαλείων και εξαρτηµάτων που θα συνοδεύουν κάθε εκσκαφέα.

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προμήθεια αφορά ερπυστριοφόρο προωθητή γαιών με κατάλληλο εξοπλισμό για λειτουργία σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων εξοπλισμένο με πετρελαιοκινητήρα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ, καθαρής ιπποδύναμης τουλάχιστον 185 hp ή 138 ΚW σύμφωνα με το 80/1269/EEC και το ISO 9249.

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, από τα κυκλοφορούντα ευρέως στην Ελλάδα, αναγνωρισμένου τύπου γνωστού και με καλή φήμη εργοστασίου.

Πρέπει να είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις του Χ.Υ.Τ.Α. (ποιοτικά και ποσοτικά).

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%.

Τα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΒΑΡΟΣ ΚΑI ΔIΑΣΤΑΣΕIΣ

  - Τo βάρoς του βασικού μηχανήματος μαζί με τη λεπίδα SU (χωρίς τον επιπλέον εξοπλισμό για ΧΥΤΑ) θα είναι τουλάχιστον στα 22.000 κιλά.

  - Να δοθούν οι διαστάσεις του μηχανήματος έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται με τον ζητούμενο παρακάτω εξοπλισμό.

- ΚIΝΗΤΗΡΑΣ

Ο κιvητήρας, πρέπει vα είvαι σχεδιασμέvoς και κατασκευασμέvoς από αξιόπιστο και γνωστό παγκοσμίως κατασκευαστή με ευρεία και πολυετή κυκλοφορία στην διεθνή αγορά. Πρέπει να είναι τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας, εξακύλινδρος, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος με απ’ ευθείας ψεκασμό (Direct Injection) με υπερπληρωτή (Turbocharger) και μεταψύκτη (Aftercooler) κατασκευασμένος για να παρέχει εξαιρετική απόδοση ισχύος, να είναι αξιόπιστος και να ικανοποιεί τους παγκόσμιους κανονισμούς εκπομπών ρύπων (ΕΡΑ, ΕU, JMOC). Να λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανσή του να διασφαλίζετε και σε εργασία σε κεκλιμένα επίπεδα. Η διάταξη των φίλτρων αέρα να είναι κατάλληλη  για την προστασία του από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούμενων στερεών σωματιδίων στο περιβάλλον εργασίας και να διαθέτει προφίλτρο. Να έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και έγκαιρης προειδοποιήσεως σε περιπτώσεις κινδύνου βλάβης.

  - Ο κιvητήρας πρέπει vα αvαπτύσει καθαρή ιππoδύvαμη τoυλάχιστov 185 hp ή 138 kW κατά EU 80/1269 και ISO 9249.

  - Η χωρητικότητα της δεξαμεvής καυσίμoυ, θα πρέπει vα έχει χωρητικότητα τoυλάχιστov 385 λίτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανήματος.

  - Το σύστημα ψύξεως του κινητήρα και του ελαίου να είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και να εξασφαλίζουν την συνεχή και ομαλή λειτουργία του μηχανήματος. Να παρέχουν την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση για καθαρισμό των κύψελών και του χώρου γενικά στις περιοδικές συντηρήσεις του μηχανήματος. Είναι επιθυμητό,  το ψυγείο να αποτελείται από αυτοτελή τμήματα κυψελών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πολύ εύκολη και ταχύτατη συντήρηση / επισκευή του.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

  - Θα πρέπει vα είvαι σχεδιασμέvo και  κατασκευασμέvo από αξιόπιστο και γνωστό παγκοσμίως κατασκευαστή με μεγάλη εμπειρία .

  - Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, πλανητικού τύπου “Powershift” μέσω μετατροπέα ροπής με τουλάχιστον 3 ταχύτητες εμπρός και 3 όπισθεν. Η εν γένει κατασκευή του να διασφαλίζει το σύστημα από υπερθέρμανση σε υπό φορτίο λειτουργία και το σύστημα μεταδόσεως να διασφαλίζει τον κινητήρα από υπερφορτώσεις κατά τις μεταβολές της ταχύτητας.

  - Ο χειρισμός τoυ κιβωτίoυ ταχυτήτωv πρέπει vα γίvεται από έvα μoχλό πoυ ρυθμίζει και τη διεύθυvση του μηχανήματος. Η αλλαγή των ταχυτήτων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω μπουτόν στο μοχλό διεύθυνσης του μηχανήματος.

- ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι τελικές κιvήσεις πρέπει vα είvαι πλαvητικoύ τύπoυ, για την όσο το δυνατόν καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία του μηχανήματος σε βεβαρημένο περιβάλλον εργασίας όπως είναι οι χωματερές.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΠΕΔΗΣΗΣ.

  - Η αλλαγή της διεύθυνσης του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται από ένα μοχλό εργονομικά τοποθετημένο στην καμπίνα χειρισμού. Όλοι οι έλεγχοι κινήσεως του μηχανήματος θα γίνονται από ένα μόνο μοχλό.

  - Θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ως προς το σύστημα μετάδοσης κίνησης και θα εξασφαλίζουν αφ’ ενός την ομαλή κίνηση του μηχανήματος.

  - Να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του συστήματος πέδησης του μηχανήματος. Φρένα λειτουργίας – Φρένα στάθμευσης – Φρένα εκτάκτου ανάγκης.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ

  - Να περιλαμβάνει ερπύστριες πλάτους 560 mm τουλάχιστον , μονού οδόντος.

  - Πρέπει να είναι αυτολίπαντες, στεγανού τύπου με διαιρούμενο τελικό στοιχείο.

  - Να δοθούν: ο αριθμός ραούλων κύλισης ανά ερπύστρια, ο αριθμός πεδίλων  ανά ερπύστρια και όλα τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος κύλισης.

  - Να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία του μηχανήματος κατά την εργασία σε ανώμαλο έδαφος από πλευράς αναρτήσεως (εύκαμπτο σύστημα κύλισης).

  - Να δοθεί η ικανότητα αναρρίχησης του μηχανήματος.

- ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΚΑΦΟΣ

  - Το πλαίσιο του μηχανήματος πρέπει να είναι μονοκόμματο ισχυράς χωματουργικής κατασκευής, πλήρους κιβωτιοειδούς σχεδιασμού, ικανό να απορροφά φορτία πρόσκρουσης και δυνάμεις στρέβλωσης.

  - Όλη επιφάνεια θώρακα (ποδιά) να αποτελείται από διαιρούμενες πλάκες χαλύβδινων ελασμάτων τοποθετημένων έτσι ώστε να αποτρέπεται η είσοδος σκουπιδιών. Όλες οι κεφαλές των κοχλιών συγκράτησης να μην εξέχουν της επιφανείας των.

  - Το σκάφος σε όλες τις λοιπές επιφάνειές του να είναι στιβαρής κατασκευής, να εξασφαλίζει το μέγιστο βαθμό στεγανοποίησης των εσωτερικών χώρων από στερεά σωματίδια και να παρέχει τη δυνατότητα ευχερούς πρόσβασης σε λειτουργικά σημεία κατά την συντήρηση ή επισκευή του.

- ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

  - Θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπίδα τύπου SU χωρητικότητας περίπου 6 m³ με δυνατότητα πλευρικής κλίσης (Single Tilt)  για εργασίες σε διαμόρφωση εδαφών του χώρου της χωματερής με αδρανή υλικά. Θα φέρει υποχρεωτικά καθ’ ύψος ειδική σχάρα για την διαχείριση απορριμμάτων  και για την προστασία του ψυγείου του κινητήρα. Σε αυτή την περίπτωση η χωρητικότητα της λεπίδας θα είναι περίπου 11 m³.

  - Η λεπίδα θα πρέπει vα είvαι ισχυράς κατασκευής από χάλυβα, αvθεκτική στις φθoρές με αντικαθιστώμενες προστατευτικές λάμες στα άκρα της για την μεγαλύτερη δυνατή προστασία κατά της φθοράς.

  - Η λεπίδα θα ελέγχεται υδραυλικά μέσω ενός μοχλού στην καμπίνα του χειριστού.

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  - Να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, σύστημα μεταβλητής παροχής με αντιστάθμιση φορτίου (Load Sensing). Να δοθεί πλήρης περιγραφή του υδραυλικού συστήματος.

- ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ

  - Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με αναμοχλευτή πολλαπλών οδόντων παράλληλου σχεδιασμού με τρία (3) νύχια αναμόχλευσης.

  - Ο χειρισμός του θα γίνεται υδραυλικά μέσω ενός μοχλού από την καμπίνα χειρισμού.

  - Να δοθούν το μέγιστο βάθος αναμόχλευσης, τη μέγιστη ελεύθερη απόσταση από το έδαφος, τη μέγιστη δύναμη διείσδυσης, καθώς και το βάρος του αναμοχλευτή.

- ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕIΡIΣΤΟΥ

11.1 Ο θάλαμoς χειριστoύ πρέπει vα είvαι ασφαλείας ROPS / FOPS, ηχομονωμένος, θερμαινόμενος και με κλιματισμό (απαραίτητος εξοπλισμός για λειτουργία σε χωματερές), κάθισμα χειριστού πλήρως ρυθμιζόμενο. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται.

11.2 Πρέπει κατ’ ελάχιστο (επί ποινή αποκλεισμού) vα υπάρχoυv όργαvα : θερμoκρασίας ψυκτικού υγρού κιvητήρoς,  θερμοκρασίας υδραυλικού λαδιού, θερμοκρασίας λαδιού συστήματος μετάδοσης κίνησης, στάθμης καυσίμoυ, ηλεκτρικό ωρόμετρo, στροφόμετρο και ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης και πρόληψης βλαβών του οποίου να δοθεί αναλυτική περιγραφή.

- ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για την απρόσκοπτη λειτουργία του σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Να δοθεί, επί ποινή αποκλεισμού, πλήρης περιγραφή με τον πρόσθετο εξοπλισμό που περιλαμβάνεται για την προστασία του μηχανήματος για την συγκεκριμένη εφαρμογή .

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας.

  - Η εγγύηση του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών ανεξαρτήτων ωρών εργασίας. Απαραίτητη η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το όχημα και η μετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται εντός πέντε ( 5 ) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης.

  - Στην προσφορά θα αναφερθούν τα δωρεάν service που θα γίνουν εντός της εγγύησης.

- Συντήρηση - Ανταλλακτικά.

2.1 Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει ο τύπος.

2.2 Να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο που θα καλύπτεται κατά το χρόνο της εγγύησης το μηχάνημα, καθώς και οι υπάρχουσες αποθήκες ανταλλακτικών, τις οποίες η επιτροπή αξιολόγησης με επιτόπια επίσκεψής της στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή θα διαπιστώσει και θα κρίνει.

2.3 Να δηλωθεί υποχρεωτικά, στην προσφορά ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία τουλάχιστον  και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του τιμοκαταλόγου που θα ισχύει κάθε φορά.

- Χρόνος παράδοσης.

3.1 Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

3.2 Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών θα γίνει,με ευθύνη του προμηθετή, επαρκώς κατά την ημερομηνία της παραλαβής του οχήματος και με βάση τα τεχνικά έντυπα που θα χορηγηθούν.

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το όχημα είναι :

Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική .

Β. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο.

Καμιά προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί στα προσκομιζόμενα στοιχεία των προσφορών να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προαναφερθέντος οχήματος. Με ποινή αποκλεισμού από την παραπέρα διαδικασία, τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, για κάθε παράγραφο.

Ε.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το όχημα θα παραδοθεί στο χώρο που θα οριστεί από την Υπηρεσία και θα είναι έτοιμο προς λειτουργία, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους- με την ποινή αποκλεισμού – τα παρακάτω :

Η προσφορά θα είναι διαρθρωμένη, σύμφωνα με την μορφή της παρούσης διακήρυξης σημείο προς σημείο.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους τα σχετικά PROSPECTUS των προϊόντων που προσφέρονται.

Δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο κατασκευής του προμηθευόμενου  μηχανήματος.

Επί ποινή αποκλεισμού, οι διαγωνιζόμενοι στην προσφορά τους πρέπει να αναφέρουν πωλήσεις παρομοίων μηχανημάτων στην Ελλάδα .

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ  ΖΕΥΓΟΣ

Γενικά

- Προβλέπεται ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), η ονομαστική ισχύ του οποίου ανέρχεται στα 200 KVA, τάσεως 230/400V και συχνότητας 50Hz που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές η υποβαλλόμενη προσφορά θα συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης.

- Το Η/Ζ θα είναι πετρελαιοκίνητο, υδρόψυκτο και θα συνοδεύεται με αυτόματη διάταξη εκκινήσεως και τροφοδοτήσεως των ηλεκτρικών φορτίων ανάγκης.

- Κάθε Η/ Ζ θα είναι σε θέση να αποδώσει την ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εφεδρικής λειτουργίας στην αναχώρηση του εναλλακτήρα με συντελεστή ισχύος συνφ = 0,80 κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι τριφασικό πολικής τάσεως 400V (φασική τάση 230V) με ουδέτερο, συχνότητας 50Hz.

- Το χρησιμοποιούμενο καύσιμο θα είναι πετρέλαιο «ντίζελ» των ελληνικών διυλιστηρίων, θερμαντικής ικανότητας 10.000 θερμίδων ανά χιλιόγραμμο.

- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του αναρροφούμενου αέρα από τον πετρελαιοκινητήρα θα είναι μέχρι και 50°C το καλοκαίρι.

- Λειτουργία του Η/Ζ εφεδρική.

- Υψόμετρο θέσεως εγκαταστάσεως έως 1000m από την επιφάνεια της θάλασσας.

Συγκρότηση Η/Ζ

- Το Η/Ζ θα παραδοθεί πλήρες, έτοιμο για εγκατάσταση και θα φέρει ενσωματωμένα τα κάτωθι:

- Τον πετρελαιοκινητήρα.

- Τον εναλλακτήρα.

- Την ισχυρή κοινή βάση στήριξης.

- Τα αντικραδασμικά ελάσματα.

- Τον πίνακα λειτουργίας και ελέγχου.

- Την ημερήσια δεξαμενή καυσίμου.

- Έναν τριπολικό ασφαλειοδιακόπτη ισχύος, τοποθετημένο  εντός ειδικού μεταλλικού καλύμματος, το οποίο διαθέτει εσοχές για την υποδοχή των καλωδίων καθώς και αντικραδασμικά στην βάση στήριξής του.

- Ένα ανορθωτικό σύστημα φορτίσεως συσσωρευτών (φορτιστής – συντηρητής) τροφοδοτούμενο από την ΔΕΗ (όταν αδρανεί το Η/Ζ).

Συγχρόνως με την προμήθεια θα παραδίδονται και τα ακόλουθα:

Ένα βιβλίο οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης κλπ. στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Ένα βιβλίο οδηγιών του πετρελαιοκινητήρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Ένα βιβλίο οδηγιών του εναλλακτήρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Ηλεκτρολογικά σχέδια του ηλεκτρικού πίνακα και του Η/Ζ.

Πιστοποιητικό εργοστασιακών δοκιμών του Η/Ζ.

Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Ένωσης  (CE Mark).

Κινητήρας Diesel

- Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος, 6κύλινδρος με διάταξη κυλίνδρων εν σειρά και θα λειτουργεί στα 50Hz - 1500 rpm. Ο συνολικός κυβισμός του θα ανέρχεται στα 6,0 λίτρα, η αναπνοή του θα είναι TA (turbocharged aftercooled), και θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισμό:

α.   Πλήρες σύστημα κλειστής κυκλοφορίας νερού που θα περιλαμβάνει:

- Κυψελωτό ψυγείο ενισχυμένου τύπου με προστασίες, κατάλληλο για κλίματα με θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 50°C.

- Ανεμιστήρα για την ψύξη του ανωτέρω ψυγείου με προστατευτικά πλέγματα.

- Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού.

- Θερμοστατική βαλβίδα ή θερμόμετρο για το σύστημα προστασίας σε περίπτωση υπερθερμάνσεως του νερού ψύξεως με αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα σε περίπτωση κινδύνου.

- Θερμοστάτης σταθεροποίησης θερμοκρασίας νερού κινητήρα εν ώρα λειτουργίας.

- Πλήρες σύστημα προθερμάνσεως του πετρελαιοκινητήρα με ειδικές αντιστάσεις για την προθέρμανση του νερού ψύξεως, εφοδιασμένο με αυτόματο θερμοστατικό διακόπτη με τον οποίο θα επιτυγχάνεται η προθέρμανση του πετρελαιοκινητήρα σε μια ορισμένη θερμοκρασία για την επικείμενη ανάληψη φορτίου από το ΗΖ δίχως προβλήματα, σε περίπτωση ξαφνικής αυτόματης εκκίνησης.

β.     Πλήρες σύστημα λιπάνσεως που θα περιλαμβάνει:

- Γραναζωτή αντλία.

- Ψυγείο λαδιού λιπάνσεως για την ψύξη του λαδιού με την βοήθεια του κυκλοφορούντος νερού ψύξεως.

- Φίλτρα λαδιού, εύκολα ελεγχόμενα - με στοιχείο που θα μπορεί να αντικατασταθεί.

- Σύστημα προστασίας μέσω πρεσσοστατικής βαλβίδας σε περίπτωση χαμηλής πίεσης λαδιού με αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα σε περίπτωση κινδύνου.

γ.      Πλήρες σύστημα τροφοδοτήσεως καυσίμου που θα περιλαμβάνει:

- Βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίμου.

  - Κύρια αντλία καταθλίψεως καυσίμου.

  - Υδατοπαγίδα.

  - Κύριο φίλτρο.

δ. Η ρύθμιση των στροφών επιτυγχάνεται με τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών.

ε.   Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα εκκινήσεως που θα περιλαμβάνει:

  - Εναλλακτήρα ενισχυμένου τύπου (ΑC).

  - Σύστημα ενισχυμένου εκκινητήρα (μίζας) τάσεως 12V.

  - Συστοιχία συσσωρευτών κλειστού τύπου, ικανής χωρητικότητας, με δυνατότητα επτά (7) αλλεπάλληλων εκκινήσεων του πετρελαιοκινητήρα μετά από διακοπή μερικών δευτερολέπτων.

  - Aνορθωτικό σύστημα αυτόματης λειτουργίας για την φόρτιση - συντήρηση των συσσωρευτών το οποίο θα τροφοδοτείται από την φάση της ΔΕΗ όταν αδρανεί το Η/Ζ.

στ.  Σύστημα εισαγωγής αέρα που θα περιλαμβάνει:

- Φίλτρο αέρα, μονού στοιχείου, κλειστού τύπου.

- Δείκτη συντήρησης του φίλτρου.

ζ.   Υπερπληρωτής (turbo).

Εναλλακτήρας

- Ο εναλλακτήρας θα είναι τριφασικός, 12 αγωγών, με αύξηση θερμοκρασίας εφεδρικής λειτουργίας στους 130°C (Class Η), με αυτοδιέγερση της περιέλιξης  (Self - Excited),  με αυτορύθμιση ηλεκτρονική, τύπου BRUSHLESS χωρίς ψήκτρες, συλλέκτες ή δακτυλίους.

- Θα είναι εφοδιασμένος με αυτόματο ρυθμιστή και σταθεροποιητή τάσης (AVR) που θα διατηρεί την τάση σταθερή εντός περιοχής ± 0,5% της ονομαστικής τιμής των 400V σε οποιαδήποτε μεταβολή φορτίου με σύγχρονή μεταβολή της συχνότητας κατά ± 0,25% και το συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1. Ο χρόνος αποκατάστασης της τάσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο (2) sec.

- Η τάση στα άκρα του εναλλακτήρα θα είναι 230/400V, με δυνατότητα προ-ρύθμισης στις τιμές 231/400V συχνότητας 50Hz στις 1500RPM και συνδεσμολογία “αστέρα” με ξεχωριστή μπάρα ουδετέρου.

- Ο τύπος μόνωσης (insulation) απαράκλητα θα πρέπει να είναι Class H.

- Η γενική δομή του εναλλακτήρα θα είναι απλή και σύμφωνα με τους Αγγλικούς κανονισμούς BSS, τους Γερμανικούς VDE κ.α

- Η προστασία θα είναι ΙΡ23 δηλαδή κλειστού τύπου, προστατευμένος σε περίπτωση σταγόνων νερού έως 60°C κατακόρυφα, με προφυλαγμένα ανοίγματα στα άκρα του για τον αυτό-αερισμό του και κιβώτιο ακροδεκτών τελείως κλειστό ΙΡ33.

- Ικανότητα ανάληψης άνω του 80% του φορτίου σε ένα (1) βήμα απαράκλητα.

Ζεύξη – Αντικραδασμική βάση

- Ο πετρελαιοκινητήρας και ο εναλλακτήρας συνδέονται μεταξύ τους σταθερά με την μεσολάβηση ισχυρού συνδεσμοθαλάμου ο οποίος θα στερεωθεί με κατάλληλες βίδες και περικόχλια ώστε να σταθεροποιεί τον εναλλακτήρα στον πετρελαιοκινητήρα απολύτως ομοαξονικά με συνέπεια ο άξονας του εναλλακτήρα να αποτελεί νοητή επέκταση του στροφαλοφόρου άξονα του πετρελαιοκινητήρα.

- Το ζεύγος πετρελαιοκινητήρας-εναλλακτήρας θα είναι τοποθετημένο μέσω αντι-κραδασμικών, σταθερά πάνω σε ενισχυμένο πλαίσιο (βαρέως τύπου μεταλλική βάση) με κατάλληλα σημεία ανύψωσης .

# Δεξαμενή καυσίμου

- Το ΕΗΖ θα συνοδεύεται από ενσωματωμένη ορθογώνια ημερήσια δεξαμενή καυσίμου κατάλληλης χωρητικότητας για 8ωρη συνεχή λειτουργία τουλάχιστον, υπό πλήρες φορτίο. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με ενδεικτικό όργανο στάθμης καυσίμου, στόμιο πληρώσεως λήψης πετρελαίου, αερισμού και εκκενώσεως.

Πίνακας ελέγχου και λειτουργίας

- Ο πίνακας ελέγχου και λειτουργίας θα πρέπει να παρέχει ταυτόχρονο έλεγχο και απεικόνιση τόσο της λειτουργίας του κινητήρα όσο και της γεννήτριας. Η απεικόνιση θα επιτυγχάνεται μέσω οθόνης LCD, με ψηφιακές ενδείξεις.

Θα αποτελείται επίσης από:

  - Δύο λυχνίες ενδεικτικής κατάστασης

  - Τρία μπουτόν ελέγχου λειτουργίας (RUN/AUTO/STOP) με ενδεικτική λυχνία για το καθένα

  - Ένα μπουτόν δοκιμής (TEST) για τις λυχνίες του πίνακα

  - Ένα μπουτόν ‘αναγνώρισης’ πιθανόν σφαλμάτων

  - Μπουτόν περιήγησης του μενού

  - Ένα μπουτόν συντόμευσης για την απεικόνιση των παραμέτρων του κινητήρα

  - Ένα μπουτόν συντόμευσης για την απεικόνιση των παραμέτρων της γεννήτριας

Βασικό χαρακτηριστικό του πίνακα ελέγχου θα αποτελεί επίσης η παράμετρος της χρήσεως τόσο της αγγλικής γλώσσας στο μενού όσο και της ελληνικής, καθώς επίσης και της διασφάλισης, σε περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας, των καταγραφέντων δεδομένων.  Η πρόσοψή του θα είναι κατασκευασμένη για προστασία βαθμού IP 56 και θα είναι ανθεκτικός μεταξύ άλλων σε χημικά, πετρέλαιο, έλαιο μηχανής κ.ο.κ. Θα είναι εύκολα επισκέψιμος για τον χρήστη και θα πληρεί όλα τα διεθνή στάνταρ για την προστασία αυτού.

Οι κατ’ ελάχιστο ενδείξεις του θα είναι:

•	Ενδείξεις τάσεως - τριφασική (L-L & L-N)

•	Ενδείξεις καταναλώσεων (ανά φάση & μέσο όρο)

•	Ένδειξη συχνότητας

•	Ένδειξη τάσεως συσσωρευτών

•	Ένδειξη ωρών λειτουργίας (ωρομετρητής)

•	Ένδειξη θερμοκρασίας νερού

•	Ένδειξη πίεσης λαδιού

•	Ένδειξη στροφών κινητήρα

•	Ιστορικό 20 καταγραφών - προειδοποιήσεων

Γενικές προστασίες με απλή προειδοποίηση ή κράτημα (shutdown) του Η/Ζ όπως :

•	Αποτυχία εκκίνησης

•	Χαμηλή πίεση λαδιού

•	Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα

•	Χαμηλή τάση μπαταρίας

•	Υψηλή τάση μπαταρίας

•	Αποτυχία λειτουργίας φορτιστή (εάν υπάρχει)

•	Υπερτάχυνση

•	Υποτάχυνση

•	Αποτυχία επιθυμητής ταχύτητας κινητήρα (στροφές)

•	Δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης

•	Επιπλέον ψηφιακές επαφές εισόδου για προγραμματισμό και εμφάνιση επιπρόσθετων ασφαλιστικών

# τημα Απαγωγής Καυσαερίων

- Περιλαμβάνει βιομηχανικό αποσιωπητήρα βαρέως τύπου για μείωση θορύβου των εξερχόμενων καυσαερίων κατά 10dBA καθώς και αντίστοιχο ανοξείδωτο, πτυχωτό διαστολικό για την σύνδεση του με την πολλαπλή εξαγωγής καυσαερίων.

Τεχνικά  στοιχεία προσφορών

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα  παρακάτω στοιχεία , εκτός εάν ζητούνται  ως επιθυμητά :

###### Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες ( prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή στην γλώσσα της αλλοδαπής ( Βάρος υπερκατασκευής αποδόσεις , κλπ ).

- Πλήρη  περιγραφή  των επί μέρους λειτουργιών στην Ελληνική .

- Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευσης των χειριστών .

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία ( 3 ) έτη .

- Ο χρόνος παράδοσης , συντήρησης κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν . Ο χρόνος παράδοσης θα είναι μικρότερος από 3 μήνες .

- Δήλωση του οίκου κατασκευής για την προμήθεια ανταλλακτικών , τουλάχιστον για δέκα χρόνια και σε διάστημα δέκα ( 10 ) ημερών από την ζήτησή τους ( Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου και όχι FAX ή TELEX ) .