###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# Τίτλος  Διαγωνισμού:

# Προμήθεια κάδων συλλογής για την προώθηση διαλογής στην πηγή.

# ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1:  Γενικά στοιχεία

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια κάδων συλλογής για την προώθηση διαλογής στην πηγή. Πρόκειται για προμήθεια 720 πλαστικών κυλιόμενων κάδων ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικότητας 1.100 lt.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των κάδων ανέρχεται στο ποσό των 215.997,84 € .

Για τον έλεγχο της ποιότητος των υπό προμήθεια ειδών  πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουμέντα που αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων.

Για τους κατασκευαστές επί ποινή αποκλεισμού  και εφόσον υπάρχει για τον προμηθευτή, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας σειράς ISO 9000.

ΑΡΘΡΟ 2 :  Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τουλάχιστον  δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Θα αναφερθούν τα κεντρικά  συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών μετά τον χρόνο εγγύησης καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Απαιτείται χρόνος κάλυψης σε ανταλλακτικά τουλάχιστον δέκα (10) έτη, με μέγιστο χρόνο παράδοσης δέκα (10) ημέρες.  Επίσης, οργάνωση κινητής μονάδας επιτόπου τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών ή αντίστοιχη εκπαίδευση προσωπικού του ΣΥΔΙΣΑ  ( θα ορίζεται με Υ.Δ. κατά την προσφορά)

ΑΡΘΡΟ 3 :  Απαιτήσεις  τεχνικής προσφοράς

Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη.

Επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:

3.1	Πωλήσεις ομοίων κατασκευών :

-	Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν Υ.Δ. με κατάλογο πωλήσεων παρόμοιου  εξοπλισμού  που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής ή οι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς τους κατά την τελευταία πενταετία με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή. Ελάχιστη απαίτηση για πώληση παρόμοιου εξοπλισμού θεωρείται μια ( 1 ) επιτυχής παράδοση τουλάχιστον .

3.2	Τεχνικές πληροφορίες για τα υπό προμήθεια είδη :

Θα δοθούν αναλυτικά τα τεχνικά, γεωμετρικά κλπ χαρακτηριστικά των προσφερόμενων, προκειμένου να ελεγχθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές της μελέτης.

3.3	Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης :

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.

3.4	Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού , θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερη των  δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής από το Δήμο.

3.5	Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος :

Διάστημα κατά το οποίο ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται να προμηθεύει ανταλλακτικά καθώς και προθεσμία παράδοσής τους από την ημερομηνία ζήτησής τους. Τίθεται ελάχιστος χρόνος προμήθειας ανταλλακτικών η δεκαετία (10) και προθεσμία παράδοσης στην Κέρκυρα όχι μεγαλύτερη των δέκα (10 ) ημερών.

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή / ή του κατασκευαστή για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.

3.6	Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού :

Οι συμμετέχοντες και οι εμπλεκόμενοι στο διαγωνισμό (τυχόν αντιπρόσωποι του κατασκευαστή κλπ), με υπεύθυνη δήλωση τους θα αναλαμβάνουν δωρεάν την οργάνωση κινητής μονάδας επιτόπου τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών ( κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας) και  εκπαίδευση προσωπικού του ΣΥΔΙΣΑ  ( θα ορίζεται με Υ.Δ. κατά την προσφορά) .

3.7	Πιστοποιητικά ποιότητας  :

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας,  τεχνικές εγκρίσεις, σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων κλπ,  βάσει του άρθρου 2  της παρούσας.

Επίσης θα προσκομισθεί Δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 57/2010, 2006/42/ΕΚ όπως ισχύουν) και το πρότυπο ΕΝ – 1501-1, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών – σήμανση CE. Επίσης θα προσκομιστεί Αντίγραφο πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό Εξέτασης τύπου CE σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/CE ( παράρτημα ΙΧ ) πρότυπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος από  διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό .

ΑΡΘΡΟ 4  :  Τεχνικές Προδιαγραφές

###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια : |  |
| --- | --- |
| 720 πλαστικών κυλιόμενων κάδων ανακυκλώσιμων υλικών χωρητικότητας 1.100 lt . |

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η εκτέλεση  της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) Της 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών , περί ενιαίου κανονισμού

προμηθειών Ο.Τ.Α.

β) Το Π.Δ. 60/207

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά STANDARDS ΕΝ 840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά ανακυκλώσιμα υλικά.

- Η χωρητικότητα των 720 κάδων πρέπει να είναι περίπου 1.100 λίτρα

- Λόγω του βάρους των ανακυκλώσιμων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση

- Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, πρέπει να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

- Ο κάδος επίσης θα πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.

- Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι, κ.λ.π) θα είναι υποχρεωτικά μονομπλόκ και θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από  πρωτογενές παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (HDPE) με  ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες.

- Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.

- Το υλικό εκχυόμενο πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ο κάδος πρέπει να έχει τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ., έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.

- Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε βάση μέσω ενσφαίρου τριβέως και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

- Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται, όταν απαιτείται με χωριστά ποδόφρενα στους εμπρόσθιους τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι.

3. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή μπαγιονέτ ή με σπείρωμα για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα.

- ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

- Το ειδικό ενισχυμένο καπάκι πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε χτυπήματα και να συνδέεται σταθερά με το κυρίως σώμα. Θα διαθέτει εξειδικευμένες θυρίδες που να επιτρέπουν την πλήρωση του κάδου με τα ανακυκλώσιμα υλικά, ήτοι χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό ή γυαλί. Οι κάδοι θα διαθέτουν θυρίδες στα καπάκια κατάλληλων διαστάσεων ώστε να μπορούν να δεχτούν τα ανακυκλώσιμα υλικά:

- Θα διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με τριγωνική ή βαρυτική κλειδαριά για την αποφυγή πρόσβασης στα υλικά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

- Η πλήρωση θα πραγματοποιείται μέσο της κατάλληλης θυρίδας ή οπής, ενώ κατά την εκκένωση θα ανοίγει το καπάκι κατά την ανύψωση του κάδου. Επίσης, θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

- Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει να συνδέονται απ΄ ευθείας και σταθερά, με ειδικούς "πείρους" που θα περιλαμβάνουν κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό στιβαρό σωλήνα, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών κ.α.

5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.

- Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων

- Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα.

- Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου. Επίσης αυτοκόλλητο λογότυπο ανακύκλωσης με στοιχεία των υλικών που δέχεται (Χαρτί, Πλαστικό, Γυαλί, Αλουμίνιο) με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη  στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.

- Οι κάδοι θα είναι χρώματος αναλόγως του είδους ανακυκλώσιμων υλικών που θα δέχονται.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Χρόνος εγγυήσεως όχι μικρότερος των δύο (2) ετών.

- Χρόνος παράδοσης του σε κατάσταση λειτουργίας όχι μεγαλύτερος των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης .

- Χρόνος κάλυψης σε ανταλλακτικά τουλάχιστον δέκα (10) έτη

- Οργάνωση κινητής μονάδας επιτόπου τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών.

Άλλο στοιχείο κατά την κρίση του προμηθευτή - κατασκευή